Приложение № ____

к проекту договора № ________

от «___» _______ 20     г.

Техническое задание на выполнение работ.

- Наименование выполняемых работ: Восстановление благоустройства после аварийного ремонта теплотрасс, выполненных в 2012 – 2013 годах.

- Место выполнения работ: г. Екатеринбург, перечень теплотрасс, подлежащих восстановлению благоустройства после аварийного ремонта, отражен в  приложении №2 к проекту договора.

- Объем выполнения работ: Ориентировочный объем работ по проекту договора:

- Восстановление проезжей части дорог  ПД-3 в объеме  -  233,6  м2,

- Восстановление проезда ПД-4 в объеме  4 534 м2,

- Восстановление тротуара ПТ-2 в объеме   703 м2,

- Восстановление отмостки – 65 м2,

- Бортовой камень –  584 м,

- Бортовая доска –68 м,

- Тротуарная плитка – 95 м2,

- Восстановление газона в объеме   7 693  м2,

- Неусовершенствованное покрытие  - 471 м2,

- Восстановление площадок из щебня  -   560 м2,

- Шов  - 1 095 м,

- Вывоз грунта – 1 422 м3

Указанные объемы работ являются ориентировочными и должны быть уточнены по результатам выезда на объекты, оформленные актами приемки территории.

- Сроки выполнения работ:

Начало работ - (устанавливается с даты заключения договора по итогам проведения открытого запроса предложений)

Окончание работ –  01 июня 2013г.

- Источник финансирования: Средства предприятия.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика поэтапно в порядке, установленном разделом 3 проекта договора подряда «Цена работ и порядок расчетов».

7.    Виды выполняемых работ:

7.1. Приобрести материалы  для выполнения работ в полном объеме.

7.2. Выполнить работы по восстановлению благоустройства в сроки, указанные в заявке, но не выше максимального срока, предусмотренного критериями оценки.

7.3. До начала работ оформить:

-  Акт-допуск для производства работ на территории Заказчика,

- Акт приемки территории с участием представителя Администрации района г. Екатеринбурга, владельца земельного участка и Заказчика с приложением фотографий,

- Получить у Заказчика разрешение на производство земляных работ.

7.4. Выполнить восстановление благоустройства в объемах, указанных в пункте №3 настоящего технического задания и актах приемки территории.

7.5. Восстановление благоустройства сдать представителю Земельного комитета г. Екатеринбурга  и Администрации района с предоставлением Заказчику, по завершению работ, акта о сдаче благоустройства. Проезжую часть улиц – представителю ДЭУ района.

8. Условия выполнения работ:

8.1. До начала работ Подрядчик представляет на утверждение директору по строительству Заказчика календарный график работ с учетом предложений участника, который является приложением № 3 к проекту договора.

8.2. Работы производятся только при наличии разрешительных документов.

8.3. Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, СНиП  III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.05.12-85 « Автомобильные дороги» и другими строительными нормами и правилами, действующими в РФ в данной области на момент приемки результатов работ.

8.4. В непосредственной близости от зоны производства работ, Подрядчик устанавливает информационные щиты с указанием Заказчика и Подрядчика сроков производства работ. У Подрядчика указывать должность Ф.И.О., контактный телефон лиц, ответственных за производство работ.

8.5. При обратной засыпке проезжей части дорог Подрядчик, обязан засыпать  щебень на всю глубину траншеи с послойным уплотнением согласно действующего СНиП и пригласить для приемки представителя Заказчика, ДЭУ, ГИБДД. Засыпку траншеи под внутридомовыми, квартальными проездами, тротуарами выполнить несжимаемым грунтом с послойным уплотнением. Устройство деталей покрытия дорожной одежды проездов и тротуаров выполнить в соответствии с конструкциями и конструктивными элементами типов покрытия.

8.6. Подрядчик обязан за сутки уведомлять службу технического надзора МУП «Екатеринбургэнерго» и ДЭУ о готовности объекта к сдаче в полном объеме, готовности промежуточных скрытых работ.

8.7. При производстве работ обеспечить сохранность существующих подземных коммуникаций и надземных сооружений.

8.8. Вывоз грунта и строительного мусора производится транспортом Подрядчика в специально отведенные для этого места, по  согласованию с Администрацией района.

8.9. После выполнения работ сдать восстановление благоустройства представителю Земельного комитета г. Екатеринбурга и Администрации района по утвержденному ими акту в сроки предусмотренные календарным графиком на производство работ.

8.10. Назначить лицо ответственное участвовать в проведении технических  совещаниях, решать технические вопросы, возникающие в ходе проведения работ, фиксировать объемы выполненных работ, их качество и соответствие условиям проекта договора и выдать ему доверенность.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ, обеспечить безопасность движения транспорта и людей, установить дорожные знаки и ограждения.

##### Работы выполнять, соблюдая требования  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.

За нарушения при производстве работ требований ООС, сохранности зеленых насаждений, ОТ и ТБ, в том числе требований безопасного производства работ, штрафные санкции несет Подрядчик.

За нарушения сроков, указанных в утвержденном календарном графике на производство работ, штрафные санкции от Земельного комитета Администрации г. Екатеринбурга оплачивает Подрядчик.

##### Порядок сдачи и приёмки результатов работ: Сдача-приемка работ производится поэтапно, в порядке, установленном разделом 5проекта договора подряда по актам выполненных работ формы КС-2, КС-3.

##### Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика: По всем поставляемым материалам до начала использования должны быть предоставлены сертификаты соответствия, паспорта, разрешения на применение.

- Требования по объему гарантий качества работ и материалов в полном объеме: Во время гарантийного срока Подрядчик выполняет гарантийные обязательства предусмотренные проектом договора и ГК РФ.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и используемые материалы: ___ месяцев с момента подписания актов сдачи-приемки работ.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения:

##### - Подрядчик должен быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приложением №1 к настоящему техническому заданию.

- Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ не менее 3-лет.

- Справку о наличии трудовых, материальных и технических ресурсов.

- Предоставить сметные расчеты, подтверждающие заявленную стоимость работ, разработанные в соответствии с требованиями ГЭСН в сметно-нормативной базе (редакция 2009г.) с использованием ТЭР по Свердловской области.

Приложение №1

к техническому заданию

на выполнение СМР

по восстановлению благоустройства

после аварийного ремонта теплотрасс

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 25 | Устройство автомобильных дорог и аэродромов |
|  | 25.2. Устройство оснований автомобильных дорог |
|  | 25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами |
|  | 25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств |
|  | 25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог |

|  |  | Приложение № 2 к проекту договора №_____ от «___» ___________2013г. |
| --- | --- | --- |
| Перечень теплотрасс, территория которых подлежит восстановлению после проведения аварийных работ №№ пп Инвентарный номер объекта Адрес объекта ЭСР-1 1 00 5234 Р.Люксембург,46 2 000015716 Серафимы Дерябиной,45 3 0 0007059 Предельная,16 4 000105539 Онуфриева,43 5 000010008 Московская,225/1 6 000103361 Народной воли- Степана Разина 7 000080244 Фурманова,61 8 000010064 Амундсена,59 9 000009112 Чапаева,12-а; Ст.Разина,29 10 0 0004151 Амундсена,139 11 000010064 Постовского,12 12 000009112 Чапаева,14/9 13 0 0007035 Комбинатская,7 14 000012222 Серова,36 15 000045200 Онуфриева,45 16 000010365 Степана Разина,36 17 000100471 Амундсена,59 18 000081300 Сурикова,37 19 00 5516 Шейнкмана,130 20 001010420 Фурманова,24-26 21 00 5554 Чкалова,121-б 22 000015726 Онуфриева,34-36 23 00 5196 8 марта,15 24 00 5550 Волгоградская,39-41 25 0 0004147 Амундсена,139 26 0 0007034 Городская,23 27 00 5551 Бардина,37-Бардина,39 28 00 5465 Малышева,36 29 00 5550 Волгоградская,41 ЭСР-2 30 000012209 Восточная,230 31 000000541 Декабристов,16/18 32 000000596 Переходный,7 33 000000849 Есенина,4 34 000015533 Луганская,1 35 0 0005890 Куйбышева,169 36 000000595 Саввы Белых,5 37 б/х Сибирский тракт,6 №№ пп Инвентарный номер объекта Адрес объекта 38 000002892 Розы Люксембург,3 39 0 0002452 Озерный,9/2 40 208800025 Белинского,165-а 41 000000417 Восточная,86 42 000000777 А.Бычковой,20 43 000000772 Хрустальная,53А 44 000000641 Обороны Площадь,1 45 000000566 Машинная,58 46 0 0002351 С.Белых,16 47 0 0002090 Латвийская,53 48 000035848 Малышева,114 49 Н 812 Трактовая,7 50 0 0005697 Латвийская,59 ЭСР-3 51 000040734 Гаринский,3 52 000044798 Шаумяна,98/2 53 308800137 Белореченская,3-а-Посадская,33 54 000300040 Гаринский,10 55 308800155 Гурзуфская,16 56 308800113 Посадская,55 57 б/х Заводская,19/4 58 308800007 Хомякова,18 59 308800053 Ясная,8 60 00002833в Торфорезов-Ключевская,146 61 000003493 Металлургов,30/3 62 000040735 Хомякова,9-а 63 00004687а Крауля,80/3 64 б/х Заводская,19А 65 000004864 А.Валека,8 66 308800169 Токарей,54/1 ЭСР-4 67 0 0004091 Комвузовская,21 68 0 0003950 Комсомольская,6-в 69 0 0004044 Изоплитная,26 70 000030305 Ирбитская,10 71 000025834 Уральская,66/2 72 б/х Маяковского,14 73 000030154 Парковый,10 74 000015846 Учителей,6 75 000044857 Советская,54 76 000030213 Академическая,13 77 000035846 40 лет ВЛКСМ,31 78 0 0004092 Студенческая,16 79 000030305 Ирбитская,16 (8) 80 000000681 Пионеров,9 №№ пп Инвентарный номер объекта Адрес объекта 81 000300029 Кондукторская,6 82 00010206 Высоцкого,4/1 83 000030280 Маяковского,3 84 000044856 Блюхера,55а 85 000044858 Советская,58 86 0 0003982 Студенческая,27 87 0 0005901 Вишневая,30 88 000030124 Советская,22/2 89 000030114 Советская,8 90 000030112 Советская,6 91 0 0003982 Студенческая,27 92 0 0003978 Студенческая,23 93 000044859 Советская,62 94 000000394 Сиреневый бульвар,4/3 95 000044858 Советская,58 96 00000002а Менжинского,2-б 97 000030259 Вилонова,86/2-Вилонова,86/3 98 000030169 Гражданской войны,3 99 000044858 Советская,58 100 б/х Тургенева,4-а 101 000030444 Уральская,65 102 0 0004007 Студенческая,46 103 0 0004007 Студенческая,44 104 000030112 Советская,6 105 000000171 Рассветная,13 106 0 0003981 Студенческая,25 107 0 0005901 Вишневая,30 108 000030213 Академическая,13 109 000030433 Уральская,57/1 110 0 0004102 Искровцев,33 111 000030259 Д.Зверева,16 112 408800018 Июльская,24 113 0 0003275 Технологическая,6 114 000030258 Вилонова,94/2 115 000030433 Уральская,55-57 116 000045775 Ботаническая,22 117 0 0004076 Студенческая,16 118 0 0004056 Фабричная,13 119 0 0003413 Первомайская,99А 120 б/х Парковый,14 121 0 0003943 Комсомольская,2-а 122 0 0004003 Александровская,4 123 000000744 Красина,3 124 000044855 Блюхера,47-б №№ пп Инвентарный номер объекта Адрес объекта ЭСР-5 125 000903000 40 лет Октября,47 126 000002851 Энтузиастов,44 127 0 0000712 Баумана,7 128 0 0001067 Машиностроителей,67А 129 0 0000902 Калинина,62-Калинина,64 130 0 0000974 Культуры,3 131 0 0000756 Кузнецова,14 132 0 0000974 бульвар Культуры,1 133 000905100 Победы,65 134 0 0000902 Калинина,62-64 135 000909500 22 партсъезда,15 136 0 0001016 Молодежи,136 137 000070741 Электриков,4-а 138 000070512 Шефская,89/3 139 000070065 Космонавтов,78-а 140 0 0000873 фрезеровщиков,34 141 000903800 Орджоникидзе,21 142 000948200 Донбасская,27 143 000070725 Электриков,6 144 0 0001022 Медицинский,7 145 000924600 Бакинских комиссаров, 100 146 0 0000919 Лукиных, 8-10 147 0 0001091 Суворовский, 5 148 000923500 Донбасская,37 149 000070729 Электриков,10 150 000070097 Корепина,44 151 000045204 Бакинских комиссаров,171 152 000070341 Старых большевиков,24 153 000070114 Старых большевиков,33 154 000070702 Космонавтов,80/5 155 000002831 Фрезеровщиков,25/2 156 000070503 Фрезеровщиков,34 157 0 0000679 Лобкова,10 158 0 0000680 Энтузиастов,21 159 000045201 Бакинских комиссаров,169-в 160 000070298 Индустрии,121 161 000070591 Баумана,17 162 000а40683 Таганская,49 163 0 0000969 40 лет Октября,73 164 000070302 Космонавтов,75 165 000070065 Космонавтов,78-а 166 000070061 Шефская,91/3 167 0 0005614 Верстовая,1а 168 0 0000913 Избирателей,67 №№ пп Инвентарный номер объекта Адрес объекта 169 0 0001048 Калинина,10-Калинина,10А 170 000907400 Суворовский,11 171 0 0000969 40Лет Октября,73 172 0 0001085 Донбасская,30 -Суворовский,32 173 000928400 Орджоникидзе,3 174 0 0000858 Осавиахима,105 ЭСР-6 175 0 0004951 Минометчиков,26 176 00001426 Таватуйская,1-б 177 608800088 Челюскинцев,64-а 178 608800093 Гражданская,6 179 000001770 Свердлова,30 180 608800068 Пилотная,5 181 0 0004839 Коуровская,14 182 0 0004847 Техническая,70 183 0 0004950 Ватутина,1 184 000025853 Артинская,34 185 608800051 Стрелочников,13 186 000002683 Техническая,16 187 000015964 Пугачевский,8 188 000025853 Майкопская,18 189 0 0004986 Техническая,39 190 0 0004994 Сортировочная,9 191 0 0003798 Техническая,67 192 608800051 Стрелочников,13 193 000045625 Испанских рабочих,31 194 000002682 Техническая,16 195 608800025 Челюскинцев,33-а 196 000025843 Армавирская,22-22а 197 000002675 Техническая,18 198 000002675 Техническая,16 199 608800093 Гражданская,6 200 0 0003742 Кунарская,16-Кунарская,18 201 0 0004986 Надеждинская,3 202 0 0003830 Расточная,17/3 203 б/х Ангарская,42 204 0 0003724 Кунарская,5 ЭСР-7 205 0 0006714 Дагестанская,3 206 0 0001286 Косарева,20 207 0 0002329 Косарева,13 208 0 0006909 Грибоедова,21 209 0 0006890 Профсоюзная,81 210 0 0006891 Профсоюзная,83/2 211 0 0006722 Самаркандская,10 №№ пп Инвентарный номер объекта Адрес объекта 212 0 0006709 Славянская,58 213 0 0002329 Косарева,12 214 0 0006901 Бородина,31 215 0 0006714 Хибиногорский,29 216 0 0001325 Грибоедова,14-а 217 0 0006880 Газовый,6 218 0 0006316 Обходной,29 219 0 0006898 Бородина,13 220 0 0007005 Инженерная,67-а 221 0 0006921 Бородина,6 222 0 0000209 Чайковского,62 223 0 0001521 Профсоюзная,26 224 0 0001196 Титова,14 225 0 0007199 Санаторная,36 226 0 0006908 Альпинистов,29 227 0 0001670 Хребтовый,24 228 0 0002330 Прибрежный,15-17 229 0 0000207 Степана Разина,109 230 0 0000201 Авиационная,69 231 0 0002028 Агрономическая,12-а 232 0 0005538 Короткий,9 233 0 0007317 Рижский,6а 234 0 0007087 Таллинский,6 235 0 0004499 Шишимский,24 236 0 0000136 Трактористов,13 237 0 0002749 п.Шабровский, Школьный,3 238 0 0007111 П.Лумумбы,33 239 0 0002724 п.Шабровский, Клубный,3-5 240 0 0001352 Бисертская,139 241 б/х Умельцев,1 (ул.Новосибирская) 242 0 0006939 Косарева,5 243 0 0000166 Чайковского,86/3 244 0 0005530 Походная,70 245 0 0004499 Благодатская,53 246 0 0007180 Аптекарская,48 247 б/х Мраморская,1-а 248 0 0002713 Берегового,8 (Горный Щит) 249 0 0001209 Зенитчиков,114 250 0 0001582 Черняховского,47 251 0 0000287 Крестинского,45 252 0 0003377 Водительский проезд,20 253 0 0002328 Косарева,18-20 254 0 0002265 Агрономическая,31 255 0 0000287 Крестинского,45 256 0 0002736 Ленина,42 (п.Шабровский) №№ пп Инвентарный номер объекта Адрес объекта 257 0 0006881 Запорожский,13 258 0 0006892 Профсоюзная,59-63 259 0 0006906 Грибоедова,21 260 0 0001526 Бородина,21 261 0 0006710 Альпинистов,49 262 0 0006936 Косарева,1 263 0 0001238 Запорожский,14 264 0 0001584 Черняховского,51 265 0 0006310 Обходной,35 266 0 0003014 Гастелло,19-в 267 000015586 Союзная,26 268 0 0006906 Бородина,24 269 0 0004499 Благодатская,66-Шишимская,13 270 0 0001591 Черняховского,52 271 0 0005544 Благодатская,86-70 272 0 0004489 Гастелло,22-а 273 0 0007006 Бородина,1 274 0 0005796 Агрономическая,50-б 275 0 0006919 Черняховского,45-а 276 0 0007320 Агрономическая,10 277 0 0003063 Жуковского,1 278 0 0001599 Водная,21 279 0 0005530 Походная,70 280 0 0006882 Запорожский,13 281 0 0007319 Рижский,6 282 0 0002593 Инженерная,15 283 0 0006918 Черняховского,41-а-45-а 284 0 0006714 Хибиногорский,29 285 0 0006306 П.Лумумбы,88 286 0 0002701 Берегового,8 (Горный Щит) 287 0 0001390 Колхозников,66а 288 0 0006881 Дагестанская,14 289 0 0006882 Запорожский,13 290 0 0002327 Прямой,6 291 0 0001738 Агрономическая,50-52 292 0 0001256 Прониной,30 |